УДК 624.045.04

Г.И. Гребенюк, М.С. Вешкин

ДИСКРЕТНЫЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА И ОПТИМИЗАЦИИ СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ НАГРУЖЕНИИ

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются дискретные подходы к расчету стержневых систем, нагруженной весьма коротким (мгновенным) импульсным воздействием, а также импульсом конечной протяжённости. Получены решения задачи оптимизации объёма однопролётной балки с использованием условий дискретной равнопрочности. Проведён сравнительный анализ результатов оптимизации при изменении числа участков разбиения балки и протяженности импульса.

THE SUMMARY. Discrete approaches to calculation of the rod systems, loaded with rather short (instant) pulse influence, and also an impulse of final extent are considered. Decisions of a problem of optimization of volume of an one-flying beam with use of conditions discrete equal durability are received. The comparative analysis of results of optimization is carried out at change of number of sites of splitting of a beam and extent of an impulse.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: балка, оптимизация, расчет, равнопрочность, импульс.

KEYWORDS: a beam, optimization, calculation, `, an impulse.

1. Алгоритмы динамического расчета дискретных систем

Уравнения динамического равновесия дискретной системы представим с позиции метода перемещений КЭ в виде

;	(1)

где  Km, Kd, Ke - матрицы инерционных, диссипативных и упругих коэффициентов; RF(t) - вектор, обобщающий заданное силовое воздействие.

Согласно видоизмененной гипотезе Фойгта, для системы с одной степенью свободы [1]

(сила/скорость)	 (2)

Величины с, m - реакции в наложенной связи от единичного смещения и движения с единичным ускорением, причем данные концевые усилия  и коэффициент неупругого сопротивления γ однозначны.

Так как компоненты матриц K m(j), K e(j) j-го КЭ идентичны по физическому смыслу компонентам (2), то рационально использовать для вычисления компоненты K d  i  k матрицы Kd(j) соотношение

(сила/скорость)	(3)

Далее рассматривается предлагаемая методика дискретного расчета стержневых систем при действии весьма короткого (мгновенного) импульса.

Согласно общему уравнению удара [2] для системы точечных масс справедливо соотношение	 	(4)

где n – число точечных масс; mk – масса к-ой точки,  -приращение скорости точки «к»; S(k)- импульс, передающийся в к-ую точку;  - вариация перемещения к-ой точки. Распространяя (4) на случай стержневой системы и принимая в качестве возможных координатные перемещения, получим:

(5)

Уравнение (5) приводится к виду:	  	(6)

где

После определения составляющих вектора  из решения системы алгебраических уравнений (6) задача динамического расчета при воздействии мгновенной импульсной нагрузки сводится к расчету системы на свободные колебания с начальными условиями

Представляет интерес оценка, насколько влияет на результаты расчета и дискретной оптимизации представление нагрузки в виде импульса конечной протяженности.

Решение  матричного дифференциального уравнения (1) без учета демпфирования в случае действия импульса конечной протяжённости представим в виде сумы векторов: , где  – общее решение однородного уравнения  ;  – частное решение (1). Вектор узловых сил  удобно представить в виде выражения 	 , где –  -мерный вектор одночленных функций времени, – числовая матрица. Частное решение представляется в аналогичном виде:	 , где  – числовая матрица порядка . Неизвестные составляющие матрицы  находятся из решения системы линейных уравнений:

,	 (7)

где  – дифференциальный оператор второго порядка от

Составляющие вектора  постоянных интегрирования на участке 1 при  (– протяжённость по времени заданного импульса) определяются из начальных условий. Если считать импульс протяженным, то в начальный момент времени 	 .

На втором интервале  система совершает свободные колебания.. Постоянные интегрирования находятся из условий стыковки интервалов , .

2. Пример расчета и оптимизации

В качестве примера  расчета и оптимизации рассмотрена балка с постоянной высотой и  переменной шириной сечений при действии заданного импульса (рис.1)

Рассмотрены несколько вариантов действия распределенного импульса: весьма короткий (мгновенный) импульс; импульсы конечной протяженности треугольной формы , при разных значениях  и одинаковой суммарной (по времени) интенсивностью  (–начальная амплитуда импульсной нагрузки). Суммарная интенсивность импульса во всех вариантах принята равной . Для определения параметров дискретно-равнопрочной балки использован алгоритм оптимизации, приведённый на рис. 2.

Алгоритм поиска дискретно-равнопрочной балки быстро сходится. В частности, на итерациях 6,7 (для 20 участков разбиения) и на итерациях 20-25 (для 50 участков разбиения), максимальная разница значений ширины сечений балки на участках составила 0.88%, а максимальное отклонение от условия равнопрочности составило 0.1%.

3. Анализ результатов расчетов и оптимизации балки

Графики зависимости оптимального объёма материала от длительности импульса, для вариантов разбиения балки на 5 и 20 элементов, приведены на рис.3.

Как следует из графиков, при большей продолжительности импульса размеры сечений и оптимальный объём получаются меньше по сравнению с результатами, относящимися к менее продолжительному импульсу. Это говорит о существенном влиянии продолжительности импульса на максимальные усилия в балке и, в конечном счете, на её оптимальный проект.

В таблице 1 показаны сравнительные результаты при различном количестве участков разбиения балки на элементы постоянного сечения. Существенное отличие от других результатов наблюдается в случае малого количества элементов – 5. При увеличении числа участков разбиения балки (20/30/50 участков) больших отличий в результатах соседних случаев не наблюдается.

Таблица 1.

Влияние числа участков разбиения балки на оптимальный объём при длительности импульса  с

| Число участков | 5 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимальный объем (х105 м3) | 6.28661 | 5.8124 | 5.774 | 5.6908 |

Значительное влияние длительности импульса, по всей видимости, связано с тем, что при сокращении длительности импульса возрастает вклад в свободные колебания верхних частот собственных колебаний. Формы колебаний, соответствующие им, характеризуются большей кривизной продольной оси балки и, соответственно, большими усилиями изгиба.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Динамический расчет зданий и сооружений. Справочник проектировщика/Под редакцией Б.Г.Коренева, И.М. Рабиновича. – М.: Стройиздат,1984. – 511с.

2. Лойцянский Л.Г., Лурье А.И. Курс теоретической механики.–М.: ГИТТЛ, 1956.–432 с.

3. Гребенюк Г.И. Методика построения дискретного решения для вынужденных колебаний диссипативных систем//Г.И. Гребенюк, В.И.Роев// Известия вузов. Строительство.- 2006-№2.-С. 94-101.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Гребенюк Григорий Иванович, д.т.н., профессор, зав.кафедрой строительной механики НГАСУ(Сибстрин), (383)2663380, Вешкин Максим Сергеевич, ассистент кафедры строительной механики НГАСУ(Сибстрин), (383)2663380

НГАСУ (Сибстрин) 630008, Новосибирск-8, ул. Ленинградская, 113

E-mail: greb@sibstrin.ru

# Text boxes

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2